ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 5330/1

11.05.2018. године

ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку: ЈН бр. 27/2018 Медицинска опрема за потребе Опште болнице Чачак, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећe изменe конкурсне документације за јавну набавку добара:  ЈН бр. 27/2018 Медицинска опрема за потребе Опште болнице Чачак:

Конкурсна документација је измењена у техничком опису за партију бр. 2: Ултразвучни апарат са две сонде за педијатријску примену и исти сада гласи:

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ СА ДВЕ СОНДЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈСКУ ПРИМЕНУ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 КОМАД

Ултразвучни систем стационарни на точковима, са ергономским држачима са предње и задње стране

Најсавременија платформа апарата са минимум 386000 procesing канала са фабрички интегрисаним SSD- ом од минимум 500 GB и динамичким опсегом минимум 250 dB

4 једнака активна peenless прикључка за сонде, не рачунајући конектор за pencil сонду

Монитор, широког екрана, дијагонале минимум 21,5", високе резолуције са могућношћу ротације у више смерова. Монитор треба да стоји на покретној вештачкој руци.

Интегрисани колор LCD touch-screen panel дијагонале минимум 10,4"

Алфанумеричка тастатура: физичка у оквиру конзоле апарата и дигитална на touch screen монитору

Дигитални TGC на touch-screen-u апарата са минимум 4 унапред дефинисана подешавања (не признаје се LGC)

Интегрисан DVD+/- R/W multi drive

Интегрисани грејач гела

Максимална дубина скенирања у B моду минимално 33 цм (зависно од сонде)

Frame rate минимум 1800 Frejmova/секунди

Уграђена батерија за backup система и скенирање при нестанку струје или транспорту

Савремена метода формирања ткивне хармонијске слике као Coden Harmonic Imaging или одговарајућа

Савремена метода смањења шума и редукције арефакта у 2D слици, као SRI-HD или одговарајућа

Савремена метода за формирање ултразвучне слике од приказа добијених из више углова којом се појачава диференцијација ткива и граничних делова, као CrossXBeam или одговарајућа

Метода за конвексно приказивање слике на линеарним сондама као Virtuel Convex или одговарајућа

Аутоматска оптимизација слике у B-моду једним притиском на тестер

Real-time triplex mode (B+CFM+PW); (B+PDI+PW)

Систем подржава следеће метода скенирања: електронско конвексно електронско мини конвексно електронско линеарно електронско секторско Real-time 4D волуме скенирање

Систем подржава следеће типове сонди: конвексне микроконвексне секторске линеарне ендо микро конвексне 4 D volume конвексне

Систем подржава следеће модове рада: B-Mode M-Mode PW-Doppler sa HPRF CFM (Color Flow Doppler Mode) Power Doppler Mode 3D/4D Volume (opcija)

Улази/излази: HDMI Out, Ethernet network (RJ45), S-Video out, USB (апарат треба да поседује минимум 6 USB портова)

Упуство за употребу у електронској форми у оквиру апарата

Сонде: 2D конвексна сонда (матричне или single технологије) – фреквентни опсег 2 – 7 MHz +/- 0.5MHz 2D микронвексна сонда – фреквентни опсег 3.5 – 9 MHz +/- 0.5MHz; угаo приказа (FOV) min 92° за CNS прегледе

Термички црно/бели принтер

Мод рада функције и опреме којима се систем може накнадно надоградити: - симултани приказ архивиране слике са живом сликом при чему се параметри живе слике аутоматски подешавају да буду исти као параметри архивиране слике, као Compare assistant или одговарајућа

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Општа болница Чачак.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ