OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 11470/3

13.09.2017. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 11470/3 |
| Датум доношења одлуке: | 13.09.2017. године |
| Врста предмета: | Добра. |
| Назив и ознака из ОРН: | 42912300 - машине и апарати за филтрирање или пречишћавање воде. |

У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 11470/2 од 13.09.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности број 53/2017 за јавну набавку добра: Набавка и уградња система за хемијску припрему воде за потребе Опште болнице Чачак

Закључити уговор о јавној набавци добара: Набавка и уградња система за хемијску припрему воде за потребе Опште болнице Чачак, са понуђачем  „ТЕХНИКА КБ” Београд, који је назначен под тачком 7)  ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 29.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка број 11470 у поступку јавне набавке мале вредности ( члан 39. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради закључења уговора о јавној набавци.

| Редни број јавне набавке | 53/2017 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра | Набавка и уградња система за хемијску припрему воде за потребе Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови |  |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 959,000.00 динара |
| --- | --- |

| Р.бр | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojećeg filtera | komad | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  | Demontaža obuhvata sledeće aktivnosti: 1. Vađenje postojeće jonske mase iz desnog filtera 2. Odlaganje izvađene jonske mase u džakove ili sličnu ambalažu (izvađena masa se odlaže u okviru objekta, na mesto gde naručilac odredi) 3.Demontažu desnog postojećeg filtera kapaciteta 2,2 m³ (Filter demontirati i odložiti na mesto gde to naručilac odredi. Ukoliko nije moguće filter izvaditi u komadu, filter iseći na manje delove i demontirati na taj način). |  |  |  |  |
| 2 | Adaptacija cevovoda dovoda vode na levi filter | paušalno | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  | Potrebno je izvršiti adaptaciju cevovoda dovoda sirove vode na način da levi postojeći filter bude u funkciji za sve vreme dok se izvode radovi na montaži novog omekšivača |  |  |  |  |
| 3 | Postavljanje kiselootpornih pločica na mestu postavljanja novog filtera | m² | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 |
|  | Na poziciji demontiranog filtera, a na mestu gde je potrebno montirati novi omekšivač izvršiti postavljanje kiselootpornih pločica između postojećeg levog filtera i postojeće posude za so. |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža mehaničkog filtera | komad | 1 | 49,000.00 | 49,000.00 |
|  | Potrebno je isporučiti mehanički filter sa perivim uloškom, kod koga se ispiranje obavlja ručno. Tehničke karakteristike filtera: - Finoća filtracije: 25 µm - Priključak: DN 65 - Protok pri ∆p=0,2 bara iznosi teoretski 25m³/h - Radni pritisak iznosi 10 bara - Maksimalan pritisak 16 bara - Maksimalna temperatura 50°C - Konekcija: DN65" |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža automatskog uređaja za omekšavanje vode | komplet | 1 | 760,000.00 | 760,000.00 |
|  | Potrebno je isporučiti uređaj u "simplex" varijanti sa potpuno automatizovanim radom, koji posle proizvedene određene količine vode automatski pokreće regeneraciju jonske mase koja se odvija automatski. Uređaj mora imati upravljačku glavu koja poseduje displej na kom se može kontrolisati trenutni protok uređaja, kapacitet uređaja, kao i trenutno vreme uređaja. Uređaj mora imati mogućnost nadogradnje na "dupleks" varijantu. Uz uređaj se mora isporučiti i početna količina tabletirane soli od 200 kg. Tehničke karakteristike uređaja: - Priključak dovod vode na uređaj: 2" - Priključak odvod vode sa uređaja: 2" - Količina smole po koloni: 500 litara - Količina soli za regeneraciju po koloni: 100 kg - Min radni pritisak: 2,5 bara - Max pritisak: 6 bara - Radna temperatura: 4-35°C - Tip jonske mase: Lewatit - Protok: 11-18,8 m³/h - Protok nominalni teoretski: 15m³/h - Kapacitet teoretski: 2000m³, za 1dH sirove vode |  |  |  |  |
|  | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST: | 959,000.00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  2

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | MИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ - Крагујевац | / |
|  | ТЕХНИКА КБ - Београд |  |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:  није их било.

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуде је  „економски најповољнија понуда“.

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољније понуде:

| 1. | Цена | 90,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантни рок (у месецима) | 10,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Цена | 90,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна понуђена цена из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 90,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 90,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена;

Ц понуде – понуђена цена из понуде која се оцењује.

| 2. | Гарантни рок (у месецима) | 10,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок предметног добра из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 10,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР= ( ГР понуде/ ГР макс.) х 10,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок  из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок.

| Р.бр | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) | Цена пондер | Гарантни рок у месецима | Гарантни рок пондер | Укупно пондера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojećeg filtera | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža obuhvata sledeće aktivnosti: 1. Vađenje postojeće jonske mase iz desnog filtera 2. Odlaganje izvađene jonske mase u džakove ili sličnu ambalažu (izvađena masa se odlaže u okviru objekta, na mesto gde naručilac odredi) 3.Demontažu desnog postojećeg filtera kapaciteta 2,2 m³ (Filter demontirati i odložiti na mesto gde to naručilac odredi. Ukoliko nije moguće filter izvaditi u komadu, filter iseći na manje delove i demontirati na taj način). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adaptacija cevovoda dovoda vode na levi filter | paušalno | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrebno je izvršiti adaptaciju cevovoda dovoda sirove vode na način da levi postojeći filter bude u funkciji za sve vreme dok se izvode radovi na montaži novog omekšivača |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Postavljanje kiselootpornih pločica na mestu postavljanja novog filtera | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Na poziciji demontiranog filtera, a na mestu gde je potrebno montirati novi omekšivač izvršiti postavljanje kiselootpornih pločica između postojećeg levog filtera i postojeće posude za so. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža mehaničkog filtera | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrebno je isporučiti mehanički filter sa perivim uloškom, kod koga se ispiranje obavlja ručno. Tehničke karakteristike filtera: - Finoća filtracije: 25 µm - Priključak: DN 65 - Protok pri ∆p=0,2 bara iznosi teoretski 25m³/h - Radni pritisak iznosi 10 bara - Maksimalan pritisak 16 bara - Maksimalna temperatura 50°C - Konekcija: DN65" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža automatskog uređaja za omekšavanje vode | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrebno je isporučiti uređaj u "simplex" varijanti sa potpuno automatizovanim radom, koji posle proizvedene određene količine vode automatski pokreće regeneraciju jonske mase koja se odvija automatski. Uređaj mora imati upravljačku glavu koja poseduje displej na kom se može kontrolisati trenutni protok uređaja, kapacitet uređaja, kao i trenutno vreme uređaja. Uređaj mora imati mogućnost nadogradnje na "dupleks" varijantu. Uz uređaj se mora isporučiti i početna količina tabletirane soli od 200 kg. Tehničke karakteristike uređaja: - Priključak dovod vode na uređaj: 2" - Priključak odvod vode sa uređaja: 2" - Količina smole po koloni: 500 litara - Količina soli za regeneraciju po koloni: 100 kg - Min radni pritisak: 2,5 bara - Max pritisak: 6 bara - Radna temperatura: 4-35°C - Tip jonske mase: Lewatit - Protok: 11-18,8 m³/h - Protok nominalni teoretski: 15m³/h - Kapacitet teoretski: 2000m³, za 1dH sirove vode |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA PONUĐENA VREDNOST (BEZ PDV-A): |  |  |  |  |  |
|  | MИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ - Крагујевац |  |  |  | 822,000.00 | 79.48 | 24 | 10.00 | 89.48 |
|  | ТЕХНИКА КБ - Београд |  |  |  | 725,900.00 | 90.00 | 12 | 5.00 | 95.00 |

- Назив понуђача коме се додељује уговор:

| „ТЕХНИКА КБ“ Београд |
| --- |
| Н А З И В | Укупна вредност без ПДВ-а |
| Набавка и уградња система за хемијску припрему воде | 725,900.00 |

Увидом у понуду изабраног понуђача, Комисија наручиоца је утврдила да је исти испунио све обавезне и додатне услове тражене конкурсном документацијом.